| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΑΡ ΜΕΛ : 09 /2020 |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΘΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ |
|  |  | ΠΡΟΫΠΟΛ :80.000,00 € με ΦΠΑ |

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΘΕΣΗ: (Δίκτυο ύδρευσης βαθύ Διάσελο -Μαργαρίτη

1.Κατασκευή δεξαμενής 200,00μ3 στη θέση Δεξαμενή Άγιος  Ηλίας

Από σχεδ. Δεξαμενής

2.Εκσκαφές θεμελίων:12,00*12,00*(3.00+0.20)/2=230.00m3

(12.00+22.00)/2*22.00*1.00=352.00m3

Σύνολο εκσκαφών =582,00μ3

γαιώδες-ημιβραχώδες 582,00*60%= 349,20μ3

βραχώδες   385,00*40%= 154,00μ3

3.Επιχωση με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών

12,00+10,00*2,80*0,50=30,80μ3

4.Σκυρόδεμα μπετό καθαριότητας C12/15

(11,00*11,00)*0,15=18,15μ3

5.Σκυρόδεμα από επιμέτρηση από σχέδια  C25/25

10,60*10,60*(0,40+0,25)+10,60*0,30*2,00*4=98,47μ3

6.Οπλισμός ως επιμέτρηση στατικών = 10.000 kg για την μελετη 9.600,00 kg

7.ξυλοτυπος

(10,60*2,60)*8+(10,00*0,50)*7+(0,50*0,50)*8+(10,60*10,60)=369,84μ2

8.Εσωτερικό επίχρισμα από σχέδια κατασκευής

10.60*2.65*5=140.45M2

9.Στεγάνωση στοιχείων

(10,00*2,65*8=212,00μ2 για την μελετη 200,μ2

10.Μονωτική ταινία βαφής δεξαμενής

(10,00*4)+10,60=50,60μ.μ

11.Κατασκευη φρεατίου = 60,00χλγ

12.Σκαλα=150,00χλγ

13.Βανες ορειχάλκινες τεμάχια δυο(2,00)

14. Ασφαλτική προεπάλειψη

(10,60*3,15)+(10,00*3,15)*2/2=65,20μ2

Θέση: Βαθύ Διασσέλου

1.Εκσκαφές θεμελίου σε εδαφος γαιοημιβραχωδες χωρίς μηχανικά μέσα για των εγκιβωτισμός υφιστάμενων σωλήνων πολυαιθυλενίου

150,00*(0,50*0,80)=120,00μ3

2.Σκυρόδεμα C12/15 εγκιβωτισμού πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου

150,00*(0,50*0,40)=30,00μ3

3. Μεταφορά σκυροδέματος με τα χέρια

(20,0μ3*2,40/tm)*4/10m=192,00 tom

4.Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια

(20,00μ3*2,40) =48,00ton

5.Τοποθετηση σωλήνας πολυαιθυλενίου φ315 16 ατμ

Μέτρα μήκους 40,00

|  |  | Πέτα Μαρτιος 2020 |
| --- | --- | --- |
| ο συντάξας |  | Ο διευθυντής |
| Σιαπλαουρας Δημήτριος |  | Τάλλαρος Γεώργιος |
| Τοπογράφος εργοδηγός |  | Μηχ/γος μηχ/κος Π.Ε |